Spé  : Étude d'un rétroprojecteur (40 min)

1. Différents usages d'une lentille mince

- Construire, sur l'annexe à rendre avec la copie, les images de l'objet AB dans les situations (a), (b). Les foyers objet et image sont notés F et F'.

- Les situations (a), (b) illustrent le fonctionnement de deux instruments d'optique : la loupe et l'appareil photographique.

Quelle situation correspond au fonctionnement de la loupe ? Justifier précisément  votre choix.

2. Un instrument d'optique fonctionnant à l'aide d'une lentille et d'un miroir plan :  le rétroprojecteur

La lentille L donne une image intermédiaire A1B1 d'un objet AB et le miroir plan fournit une image définitive A'1B'1 sur l'écran.

D’après les propriétés du miroir plan on a toujours :

MA1 = MA’1.

’

Le centre optique O de la lentille est situé à une distance h = 100 mm du point M du miroir.

Lorsque la distance OA = d réglable est fixée à :

OA = d = 400 mm, on obtient une image définitive A'1B'1 sur un écran placé à une distance MA'1 = 1,40 m.

Le schéma correspondant à cette situation, réalisé à l'échelle 1/10ième , est donné en annexe à rendre avec la copie ; y sont représentés l'objet AB, l'image intermédiaire A1B1 et l'image définitive A'1B'1.

- Construire, sur le schéma donné en annexe le trajet suivi par un rayon lumineux issu de B et passant par le centre optique O de la lentille L.

- On étudie l'image intermédiaire A1B1.

- Quel rôle joue l'image intermédiaire A1B1 pour le miroir ?

- Définir le grandissement ( pour l'image intermédiaire A1B1 donnée par la lentille L. Le déterminer en utilisant le schéma donné en annexe.

- En utilisant les données numériques du texte retrouver, par le calcul, la distance focale de la lentille L.

Le constructeur indique f ’= 315mm.

Le résultat est-il conforme avec la donnée du constructeur ?

- On veut maintenant effectuer la projection du même objet AB sur un écran vertical placé à une distance MA2' = 4,00 m du miroir. Pour cela on règle la distance d à une nouvelle valeur d2 de OA.

Calculer la valeur de d2 permettant d'obtenir une image nette sur l'écran. En déduire l'évolution de la distance d lorsque la distance miroir-écran augmente.

# Annexe à rendre avec la copie

Question 1.1

# Annexe à rendre avec la copie

Questions 2.1 et 2.2.3.

# Text boxes

B’1

F’

F

Situation (b)

B

A

O

M

B

A

A’1

h = 100 mm

d réglable

miroir

Écran

Vitre horizontale

Éclairement uniforme

A1

B1

F’

F

Situation (a)

B

A

O

M

B

A

A’1

h = 100 mm

d réglable

miroir

Écran

Vitre horizontale

Éclairement uniforme